Gépgyártó szakirány

Záróvizsgakérdések

II. témakör

- Mi az anyagvizsgálat célja, melyek az anyagvizsgálati eljárások csoportosításának főbb szempontjai? Ismertesse a roncsolásmentes anyagvizsgálat fogalmát, a vizsgálatok fajtáit (azok milyen fizikai elvre épülnek, milyen módon mutatják ki az anyaghibákat, melyik, milyen célra használható). Részletesen mutassa be röntgenvizsgálatot (röntgensugár keltése, a sugárzás jellemzői, alkalmazhatósága).

- Milyen dinamikus anyagvizsgálati eljárásokat ismer? Közülük mutassa be az ütőmunka vizsgálatot vázlat segítségével. Melyek az állapottényezők melyik állapottényező hatásának vizsgálatára használjuk fel az ütőmunka vizsgálatot (ismertesse a TTKV meghatározását, értelmezze ezt az anyagjellemzőt).

- Ismertesse a szakítóvizsgálattal meghatározható szilárdsági és képlékenységi anyagjellemzőket. Foglalja össze a keménységmérési eljárások elvét, módszerét, jelölését (keménységmérési eljárások fajtái, elvük, alkalmazhatóságuk, jelük).

- Ismertesse a fémek kifáradásának vizsgálati módszerét Wöhler szerint (a fémek kifáradásának fogalma, folyamata, a teljes Wöhler-görbe és annak értelmezése, méretezési elvek a kifáradás szempontjából).

- Ismertesse röviden a mechanikai-szilárdsági tulajdonságokra, valamint a vegyi összetételre garantált acélok szabványos anyagjelének felépítését, soroljon fel néhány példát e csoportokba tartozó acélok jelére (értelmezze a jeleket alkotó betűk és számok jelentését).

- Ismertesse vázlat segítségével a egyenes fogú fogazási eljárások elvét, szerszámait és mozgásviszonyait!

- Ismertesse a fúrás elméletét, vázlat segítségével mutassa be a sugárfúrógép felépítését, működését valamint rajzoljon csigafúrót és ismertesse annak elemeit és szögeit!

- Ismertesse a köszörülés elméletét, a köszörűszerszámokról tanultakat különös tekintettel a köszörűkorong jellemzőire, valamint vázlat segítségével mutassa be a csúcsköszörűgép felépítését, működését!

- Hasonlítsa össze a tanult marási eljárásokat, rajzoljon egy hátraesztergált fogú idommarót (ismertesse az élezés módját), valamint vázlat segítségével mutassa be a vízszintes konzolos marógép felépítését, működését!

- Ismertesse a CNC, CAD/CAM, CAE, CAP, CIM rövidítések értelmét, vázlat segítségével mutassa be az NC gépek vezérléséről tanultakat, valamint az NC szerszámgépek fő egységeit!

- Ismertesse vázlat segítségével a mélyhúzás elvét, a mélyhúzott munkadarab feszültségi állapotát, ismertesse a húzási fokozat számának meghatározását, valamint a mélyhúzó-szerszám felépítését!

- Ismertesse a fémek mechanikai tulajdonságainak változását a képlékeny alakváltozás hatására a lágyulási hőmérséklet fogalmát és szerepét a képlékeny alakváltozás során!

- Ismertesse vázlat segítségével az MKGS- rendszer felépítését, a forgácsoló-készülékek feladatait és elemeit!

- Ismertesse vázlat segítségével a munkadarab tervezésének szempontjait a kokillában történő öntéskor, különös tekintettel a beömlő rendszerekre!

- Mi a minőség? Minőség a technika és minőség a piac oldaláról? Hagyományos ellenőrzési modell és hátrányai?

- Selejtanalitikával működő ellenőrzési modell és hátrányai, előnye a hagyományos modellhez képest?

- Minőségbiztosítási rendszer alapmodell egy termelési vagy szolgáltatási folyamatra. Előnyei a hagyományos és selejtanalitikai modellhez képest?

- Gyártási folyamat tervezési fázisa az Ishikawa halszálka modell alapján. Hogyan használjuk a gyakorlatban?

- Gépbeállítás esetei és elve a szórás és várható érték ismeretében.

- Minőségellenőrzési alapfogalmak: várható érték, terjedelem, szórás, korrigált szórás. Mi a  szabály?